## Slide 1
“龙芯杯”
第二届计算机系统能力培养大赛
西北⼯业⼤学计算机学院一队
杨赟、王杰、蔡金洋
指导教师：安建峰、张萌

## Slide 2
汇
报
提
纲
1 处理器结构
2 处理器性能瓶颈
3 处理器优化
4 SOC系统
提纲

## Slide 3
    兼容MIPS32指令子集（大赛规定）
    采用单发射五级流水线结构
    通过AXI接口进行存储器访问
PC
ICache
IF/
ID
DCache
ALU
ID/
EXE
EXE/
MEM
MEM/
WB
Exception
Regfile
Decoder
HiLo
CP0
1.处理器结构
    支持精确异常
    实现一级指令Cache和数据Cache
    使用verilog语言进行RTL级实现

## Slide 4
2.处理器性能瓶颈
    访存时间太长（读存储器25周期，写存储器3周期）
性能瓶颈
解决方案
    各流水级延迟不平衡
    实现高命中率Icache, Dcache
    均衡各个流水级延迟
优化指导思想：
采用静态时序分析在微体系结构级进行逻辑优化，在不明显降低IPC的情况下提升处理器工作主频进而提升性能。

## Slide 5
    Cache基本参数：
3.1 处理器优化--实现Cache
    直接映射型L1 Cache
    Icache, Dcache均为8KB
    Dcache采用写回策略
    Cache访问命中时单周期返回结果；
    访问缺失时，暂停流水线，与存储器交互。
    使用FPGA上的分布式RAM存储

## Slide 6
3.1 处理器优化--实现Cache
Chart: 
| 4KB | 8KB | 16KB
命中率 | 0.9337 | 0.99416 | 0.9961
Dcache容量评估测试:
4KB 8KB 115M
16KB 115M
8KB
Icache大小:8KB

## Slide 7
3.1 处理器优化--IO延迟
    使用寄存器将CPU与IO隔开，减少IO延迟
IO延迟
myCPU
AXI signals
AXI 1×2 bridge
AXI 信号更改为寄存器类型
112MHz
125MHz

## Slide 8
3.3 处理器优化--Cache路径
考虑Cache访问造成流水级延迟不平衡
EEx/Mem
addr
Tag
…
CMP
Hit or
miss
EEx/Mem
addr
Tag
…
CMP
Hit or
miss
MEM
EXE
MEM
将读Tag放在EXE级, Tag比较放在MEM级, 从而平衡流水线
125MHz
129MHz

## Slide 9
3.2 处理器优化--前递路径
ID/
EXE
EXE/
MEM
ALU
MEM
MUX
MUX
将旁路选择从EXE级改到ID级:减轻EXE级压力, 使分支跳转路径变短
ID/
EXE
EXE/
MEM
ALU
MEM
MUX
MUX
Regfile
ID/
EXE
Regfile
Branch
Branch
Icache
...
Icache
...
pc_next
131MHz
129MHz
pc_next

## Slide 10
3.2 处理器优化--前递路径
ID/
EXE
ALU
MEM/
WB
EX/
MEM
MEM级前递成为关键路径,限制频率提升
阻塞
从后续流水线寄存器前递
MUX
MUX
Regfile
Dcache
...
拼接
lb/lh

## Slide 11
    lw v1,64(sp);
    delay slot
    andi s6,v1,0x1
    lw v1,64(sp);
    delay slot
    nop
    andi s6,v1,0x1
Load-use冒险阻塞2个周期时, 总周期数增加约1%
3.2 处理器优化--前递路径
ID/
EXE
ALU
MEM/
WB
EX/
MEM
MUX
MUX
Regfile
Dcache
...
拼接
lb/lh

## Slide 12
lb,lh指令在MEM级取出数据后,
会先经过复杂的数据拼接,再进行前递;
lw指令取出数据后无需拼接即可直接前递
统计发现, lb/lh的前递是小概率事件
放弃阻塞,优化前递路径
将数据拼接放在wb级进行,均衡流水线;若遇到需要lb\lh前递,再进行阻塞!
3.2 处理器优化--前递路径
 | 百分比
lb/lh | 0.86%
lw | 99.14%
Load-use型冒险
131MHz
135MHz

## Slide 13
3.4 处理器优化--最终成效
Chart: 
| dhrystone | stringsearch | crc32 | coremark | select_sort | bitcount | sha | quick_sort | stream_copy | bubble_sort | 平均性能得分
决赛 | 57.5637 | 63.1182 | 64.0705 | 73.2339 | 73.9365 | 75.8089 | 75.9121 | 78.4295 | 90.9683 | 97.2537 | 74.146
 | 预赛 | 决赛 | 优化比率
CPU 主频 | 125MHZ | 135MHZ | 8.00%
性能得分 | 70.773 | 74.146 | 4.77%
单项性能测试得分

## Slide 14
3.4 处理器优化
频率为140MHZ时的关键路径
均为CPU外部路径

## Slide 15
4 SOC系统
使用大赛官方提供的SOC环境
驱动串口

## Slide 16
4.1 运行PMON
反汇编gzrom.bin, 查看运行pmon所需的额外指令

## Slide 17
4.2 PMON演示效果
pmon启动界面

## Slide 18
4.2 PMON演示效果
支持pmon命令

## Slide 19
4.2 PMON演示效果
在pmon中运行2048小游戏
将演示程序编译成pmon扩展命令集成入pmon

## Slide 20
4.2 PMON演示效果
在pmon中运行dhrystone性能测试程序
将演示程序编译成pmon扩展命令集成入pmon

## Slide 21
敬请各位专家批评指正！
谢谢！

## Slide 22
BACKUPS
时间线
时间 | 内容 | CPU主频 | 性能得分
7月15日 | 第一版CPU(不带Cache)通过性能测试 | 60MHZ | 11.5
7月22日 | 添加Cache | 54MHZ | 35
8月2日 | 第二版CPU完成 | 101MHZ | 54
8月12日 | 优化IO | 121MHZ | 67
8月15日 | 修改旁路 | 125MHZ | 70.7
8月28日 | 优化前递路径 | 128MHZ | 72.1
9月5日 | 优化Cache路径 | 135MHZ | 74.1
9月6日-11日 | 启动pmon,添加演示程序 | / | /

## Slide 23
BACKUPS
boot操作系统的探索:
添加16项全相连TLB;
添加运行linux2.6所需要的91条指令;